## Slide 1: A muraminsav (muramic acid)
Készítette:
Bolla Zsuzsanna
Környezetmérnök MSc

## Slide 2
A muraminsav (2-amino-3-o-(1carboxyethyl)-2-deoxy-D-glucose) egy aminosav cukor részét képezi. A muraminsav kizárólag prokariótákban található meg, ezért használnak bakteriális és ciano-baktérium (cyanophyte) biomasszát.
A peptidoglikán alapvetően N-acetilglukózamin-ból (NAG) és az N-acetil-muraminsav-ból (NAM)tevődik össze. A NAG és a NAM ß (1→4) kötéssel kapcsolódnak, ahogy a diszacharid egységek is ß (1→4) glikozidos kötéssel poliszacharid láncot alkotnak.

## Slide 3
A peptidoglikán kialakulása: a muraminsavhoz kötődő tejsav szabad karboxilcsoportja rövid tetrapeptidet köt meg. A peptid oldalláncok aminosavai közül néhányan D konfigurációjúak, ami a prokarióták kizárólagos tulajdonsága.
A bakteriális sejtfal merevsége a sejt felszínén párhuzamosan futó poliszacharid láncok peptidkötések révén való összekapcsolódásából adódik. A peptid keresztkötések kialakulását a diaminosav szolgálja.

## Slide 4
A peptidoglikánban nem minden NAM rendelkezik pentapeptiddel és nem minden peptid vesz részt a keresztkötés kialakításában, viszont a terminális alaminok minden peptidről lehidrolizálódnak, ezért minden peptidet tartalmazó NAM csak tetrapeptideket tartalmaz.
A Gram negatív és a ciano-baktériumokban a diaminosav mindig mezo-diamino-pimlinsav, a Gram pozítív baktériumok viszont nagy változatosságot mutatnak a diaminosavat illetően. A második nagy különbség, hogy a peptidglikán láncok nem közvetlenül vannak keresztkötve, hanem hidakkal kapcsolódnak össze, amik aminosavakból álló rövid peptidek.

## Slide 5
A módszer alapelve:
A módszer alapja a muraminsav ecetes extrakciója a talajmintából, származékképzés o-ftálaldehiddel, elválasztás és mennyiségi meghatározás HPLC mérőműszerrel.
Eszközök és készülékek:
HPLC készülék, precíziós szivattyú, oldószer szállító rendszer, befecskendező szelep, fluoreszcencia monitor 340nm gerjesztési és 445nm emissziós hullámhosszra állítva, C-18 oszlop, rotációs bepárló, reflux készülék, laboratóriumi centrifuga (30ml térfogatú), mikrocentrifuga csővel (2 ml-es), gömblombik (100ml), pipetta.

## Slide 6
Vegyi anyagok és oldatok:
mozgó fázis HPLC elválasztáshoz
borát puffer
o-ftálaldehid-2-merkaptoetanolt
muraminsav származékképző reagens
muraminsav referencia (standard) vegyület
sósav

## Slide 7
Eljárás:
100ml-es gömblombikba (1g száraztömeg) friss talajmintához 10ml sósavat adunk. A keveréket 3 órára és 100 oC-ra állítva reflux készülékbe tesszük . A hűtés után a hidrolizátum beáll az eredeti súlyára. A felülúszóból 300μl-t lombikba kiveszünk és 50 oC-on rotációs bepárlóban szárítjuk. Ezt a száraz hidrolizátumot 300-1000μl o-ftálaldehid reagensben visszaoldjuk. Az oldatot mikrocentrifugában 1 percig centrifugáljuk mielőtt a HPLC készülékbe injektálnánk.

## Slide 8
Kalibrációs görbe:
1, 10, 100, 1000 és 10000pg muraminsavat származtattunk és a relatív fluoreszcencia hozamnak egy lineáris függvényét kaptuk. (1.0-1000 relatív egység).
Számítása:
A muraminsav mennyisége a kalibrációs görbe alapján határozható meg. A híg oldatokból, a talajmennyiségből, a felhasznált derivatizáló reagens mennyiségéből és a befecskendezett anyag térfogatából határozható meg a mennyiség.

## Slide 9
Következtetés:
Annak érdekében, hogy elérjük a maximális kioldódást, az extrakciós paramétereket ( sósav koncentráció, a talajminta mennyisége és a sósav koncentráció közötti kapcsolat, és a hidrolízis ideje) minden egyes talajminta esetében meg kellett keresni.