## Slide 1: Intenzifikált in situ bioremediáció perkloráttal és nitráttal szennyezett, telített talaj kezelésére

## Slide 2: Kezelendő talajt szennyező anyag
Perklorát: gátolja a jód beépülését a pajzsmirigybe
Forrása: a talaj vízzel telített rétegei → talajvíz
Talaj kezelésének alternatív megoldásai:
1. talaj kitermelése + ex situ anaerob prizmás talajkezelés
2. helyszíni (in situ) anaerob biodegradáció

## Slide 3: Technológia: GEDIT
Gázfázisú elektrondonor injektálás Gázfázisú elektron donor vegyületek = GED
Fordított bioventilláció = anaerob biodegradáció
Perklorát (elektron akceptor) → víz+ kloridion
Járulékos haszon: talajban lévő nitrát: elektron akceptor

## Slide 4: Technológia sémája
talajvíz
kút
telített talaj
szennyező-anyag

## Slide 5: Alkalmazás
U.S.A., CA:
Boeing Ranco Cordova
Hajtóanyag égető terület

## Slide 6: I. fázis
Tesztelés mikrokozmosszal
  GED fajták: H2, etilacetát, hexán, folyékony petróleum (LPG)
    Két különböző koncentráció
  Talaj relatív nedvességtartalma
    Két különböző nedvességtartalom
Levegőztetési teszt
A kezelhetőség vizsgálata

## Slide 7: Szabadföldi tesztek
3 nagy hatósugarú kút (o) – 8,5m (28ft) mélység
10 kis hatósugarú piezométer (Δ) – 5,5m (18ft) mélység
Elhelyezkedésük:

## Slide 8: II. fázis
Gázok áramlásának meghatározása a telített talajban
Megfelelő gázkeverék kiválasztása:
79% N2, 10% H2, 10% LPG, 1% CO2
Előzetes tesztek és optimálás
Mintavevő készülék:

## Slide 9: III. fázis
2,8 m3/h térfogatáram
5 hónapig
Gázkeverék talajba injektálása
Gázellátáshoz szükséges kezelőpanel:

## Slide 10: IV. fázis
Tiszta LPG
nagyobb hatékonyságú perklorát bontás elősegítésére
2,8 m3/h, 3 hónapig
LPG talajba injektálása

## Slide 11: Eredmények Gázkeverék injektálása
Koncentráció a kutak 3 méteres hatósugarában: 0.04±0.14% - 1.4±2.0%
Kis oxigén koncentráció 11,5m (38ft) és 14,5m (48ft) mélyen (gázok injektálása csak 5,5m és 8,5m mélyre)
Oxigén koncentráció nőtt a gázbevezetés helyétől távolodva:
Oxigén koncentráció

## Slide 12: Eredmények Gázkeverék injektálása
5,5 méteres kutak közelében az injektált mennyiség kb. 10%-a volt mérhető
Koncentráció csökkenése a mélységgel és a kutaktól való távolsággal (3 méteres hatósugárban: 0.25±0.20 % - 1.1±1.7%)
Hidrogén koncentráció

## Slide 13: Eredmények Gázkeverék injektálása
Jobban terjedt, mint a hidrogén
3 méteres hatósugárban: 8.6±1.6% -9.6±2.4%
Propán koncentráció

## Slide 14: Eredmények LPG injektálása
Oxigén koncentráció
Koncentráció a kutak 3 méteres hatósugarában: 0.029±0.049% - 5.9±1.5%
Kis oxigén koncentráció 11,5m és 14,5m mélyen, és 17 méter távolságban is
Oxigén koncentráció 5,5 és 8,5 m mélységben nagyobb: a propán sűrűsége miatt lesüllyedt

## Slide 15
Eredmények LPG injektálása
Propán koncentráció
Könnyen terjedt: 8,5-14,5m mélységben 30%-nál nagyobb koncentráció
5,5 méteres mélységben kis koncentráció (sűrűség miatt)

## Slide 16
IV. fázis után mérve
Kutak 3 méteres hatósugarában a perklorát koncentráció egy-három nagyságrenddel csökkent (nagyobb mértékben a sekélyebb talajrészekben)
Nitrát szennyezettség minden mélységben közel azonos mértékben csökkent
Eredmények Perklorát és nitrát koncentrációk

## Slide 17: Perklorát koncentrációk
Kezdeti koncentráció (3–2 m mélyen):
2600–75000 μg/kg talaj 93±9%
Végső koncentráció: <13–8800 μg/kg talaj

## Slide 18: Nitrát koncentrációk
Kezdeti koncentráció (3–12m mélyen):
2,0–8,6 mg N/kg talaj 94±9%
Végső koncentráció: <0,054–2,9 mg N/kg talaj